## Slide 1: Reconhecimento de comandos de voz para acionar equipamentos eletrônicos
Luiz Gustavo Fagundes
Engenharia Elétrica
ULBRA - Canoas
2006/1

## Slide 2: Objetivo
Criar um software capaz de fazer o reconhecimento de comandos de voz dentro de um pequeno universo de comandos
Ação

## Slide 3: Motivação
Um crescente numero de pesquisas estão sendo desenvolvidos nesta área, devido a gama de produtos que podem conter este tipo de tecnologia

## Slide 4: Definições iniciais
O programa será implementado no Matlab®, devido a facilidade para gerar gráficos e pelas funções prontas;
O programa irá controlar um carro de controle remoto através da porta serial (Implementação);
A interpretação da serial será pelo KIT ULB51 (89C52);
O programa terá gravado 6 comandos diferentes para que seja feito o reconhecimento: esquerda, direita, linha, frente, para, volta;

## Slide 5: Componentes Básicos Utilizados
Kit de desenvolvimento do 89C52
Notebook HP modelo DV5178US
Carro de controle remoto
Microfone Sony
Placa de interface (reles)

## Slide 6: Diagrama geral do projeto
Locutor
Captação
de áudio
Processamento
Controle
Interface
(8051/Relé)
Carro

## Slide 7: Diagrama de blocos do processamento
Aquisição da placa de som
Pré-tratamento do sinal de áudio
Extração dos coeficientes Mel-Cepstrais
Comparação com padrões
Mostrar na tela e envia comando para serial

## Slide 8: Aquisição
Para a aquisição das palavras, foi utilizada a função do programa Matlab® WAVRECORD, com freqüência de amostragem setada em 8KHz e o numero de amostra em 16000. A análise foi baseada em 4KHz, que é a freqüência de telefonia.

## Slide 9: Pré-tratamento
Divisão do pré-tratamento
Remoção do Nível DC
Normalização
Determinação da parte útil do sinal
Remoção do nível DC
Normalização

## Slide 10: Pré-tratamento
Volta
Esquerda
Linha
Frente
Direita
Para
Tempo = 0.5 seg
Numero am.=4096

## Slide 11: Bancos de Filtros Mel
Uma alternativa para a análise espectral, em sistemas de reconhecimento de voz, é utilizar a saída de um banco de filtros passa-bandas espaçados linearmente na escala mel

## Slide 12: Coeficientes Mel-Cepstrais
Os coeficientes Mel Cepstrais são uma combinação da análise psicoacústica na escala mel com a análise cepstral ( cepstro=IDFT( log(DFT)) )
Janelamento
DFT
Banco de Filtros Mel
Log
IDCT
Sinal de voz
MFCC
Os coeficientes mel cepstrais dão uma idéia de energia ao longo do tempo, dividida em freqüências

## Slide 13: Detalhamento dos Coeficientes Mel-Cepstrais
Janelamento
DFT
Banco de Filtros Mel
Log
IDCT
Sinal de voz
MFCC
Janelas de Hamming de 256 pontos sem overlap, totalizando 16 janelas do sinal
Banco de Filtros espacados em 100 mel, totalizando 21 filtros
MFCC resultante: matriz de 16 linhas por 21 colunas

## Slide 14: Comparação com padrões
Para comparar as falas com os padrões e utilizado a função matemática correlação
Desvio padrão
Correlação
Num primeiro momento foi feito um programa que tinha que ter 10 padrões para cada palavra para que fosse mais eficaz o reconhecimento

## Slide 15: Comparação com parâmetros
Aquisição da placa de som
Pré-tratamento do sinal de áudio
Extração dos coeficientes Mel-Cepstrais
Comparação com padrões (60 comp.)
Mostrar na tela e envia comando para serial
Aquisição da placa de som
Pré-tratamento do sinal de áudio
Extração dos coeficientes Mel-Cepstrais
Padrões
Amostra

## Slide 16: Função autoajuste
Criada por dois motivos:
Tempo de resposta
Algumas palavras com baixo reconhecimento
Função: Faz a comparação de todos parâmetros e determina o acerto para cada palavra, fazendo uma varredura nos filtros e janelas. Esta varredura e no sentido de considerar apenas uma janela por vez para a comparação, e depois um filtro por vez.
E considerado como coeficientes de interesse, os filtros de maior acerto para cada palavra individual e as janelas de maior acerto para cada palavra.
Também e considerado as duas janelas de maior acerto geral e 4 filtros de maior acerto geral, totalizando 8 janelas e de filtros que serão comparados
Ganhos: melhor distribuição do acerto das palavras individualmente e velocidade, pois não é preciso calcular todos parâmetros

## Slide 17: Função Performance
Verifica até 50 amostras de cada palavra, já gravadas, e determina o percentual de reconhecimento de cada palavra
Gera relatório dos reconhecimentos obtidos

## Slide 18: Telas Gráficas
Foram implementadas telas gráficas no programa MATLAB®
A partir das telas é possível carregar usuários, gravar padr~ões e amostras, executar a função de autoajuste e o teste de performance

## Slide 19: Resultados
Verificou-se um reconhecimento superior a 80% para seis usuários distintos
Usuário 1 | Usuário 2 | Usuário 3 | Usuário 4 | Usuário 5 | Usuário 6 | Média
99,17% | 91% | 90% | 89,33% | 84,86% | 82,66% | 89,50%
Em testes que foi usado padrões gravados por um locutor e amostras de outro, o reconhecimento foi muito baixo, demonstrando que o sistema é dependente do locutor

## Slide 20: Problemas Encontrados
O controle não é adequado para o controle do carro, pois o mesmo é muito lento pelo fato de cada palavra poder ser falada a cada 2 segundos
O software apresenta um bom desempenho para palavras que foram pronunciadas no mesmo dia em que foram gravados os padrões. Em dias diferentes, diminui o índice de reconhecimento
O sistema como um todo apresentou vulnerabilidade a ruídos. Este fato é notado, que para palavras gravadas com som mais baixo, o desempenho fica pior.