## Slide 1: Reconhecimento de comandos de voz para acionar equipamentos eletrônicos
Luiz Gustavo Fagundes
Engenharia Elétrica
ULBRA - Canoas
2006/1

## Slide 2: Objetivo
Criar um software capaz de fazer o reconhecimento de comandos de voz dentro de um pequeno universo de comandos
Ação

## Slide 3: Motivação
Um crescente numero de pesquisas estão sendo desenvolvidos nesta área, devido a gama de produtos que podem conter este tipo de tecnologia

## Slide 4: Definições iniciais
O programa será testado no Matlab®, devido a facilidade para gerar gráficos e pelas funções prontas;
O programa irá controlar um carro de controle remoto através da porta serial (Implementação);
A interpretação da serial será pelo KIT ULB51 (89C52);
O programa terá gravado 6 comandos diferentes para que seja feito o reconhecimento: esquerda, direita, linha, frente, para, volta;

## Slide 5: Componentes Básicos Utilizados
Kit de desenvolvimento do 89C52
Notebook HP modelo DV5178US
Desktop com processador P IV 2.8 HT
Carro de controle remoto
Microfone Sony
Placa de interface (reles)

## Slide 6: Diagrama geral do projeto
Locutor
Captação
de áudio
Processamento
Controle
Interface
(8051/Relé)
Carro

## Slide 7: Diagrama de blocos do processamento
Aquisição da placa de som
Pré-tratamento do sinal de áudio
Extração dos coeficientes Mel-Cepstrais
Comparação com padrões
Mostrar na tela e envia comando para serial

## Slide 8: Aquisição
Para a aquisição das palavras, foi utilizada a função do programa Matlab® WAVRECORD, com freqüência de amostragem setada em 8KHz e o numero de amostra em 16000. A análise foi baseada em 4KHz, que é a freqüência de telefonia.

## Slide 9: Pré-tratamento
Divisão do pré-tratamento
Remoção do Nível DC
Normalização
Determinação da parte útil do sinal
Remoção do nível DC
Normalização

## Slide 10: Pré-tratamento
Volta
Esquerda
Linha
Frente
Direita
Para
Tempo = 0.5 seg
Numero am.=4096

## Slide 11: Bancos de Filtros Mel
Uma alternativa para a análise espectral, em sistemas de reconhecimento de voz, é utilizar a saída de um banco de filtros passa-bandas espaçados linearmente na escala mel

## Slide 12: Coeficientes Mel-Cepstrais
Os coeficientes Mel Cepstrais são uma combinação da análise psicoacústica na escala mel com a análise cepstral ( cepstro=IDFT( log(DFT)) )
Janelamento
DFT
Banco de Filtros Mel
Log
IDCT
Sinal de voz
MFCC
Os coeficientes mel cepstrais dão uma idéia de energia ao longo do tempo, dividida em freqüências

## Slide 13: Detalhamento dos Coeficientes Mel-Cepstrais
Janelamento
DFT
Banco de Filtros Mel
Log
IDCT
Sinal de voz
MFCC
Janelas de Hamming de 256 pontos sem overlap, totalizando 16 janelas do sinal
Banco de Filtros espacados em 100 mel, totalizando 21 filtros
MFCC resultante: matriz de 16 linhas por 21 colunas

## Slide 14: Comparação com padrões
Para comparar as falas com os padrões e utilizado a função matemática correlação
Desvio padrão
Correlação
Num primeiro momento foi feito um programa que tinha que ter 10 padrões para cada palavra para que fosse mais eficaz o reconhecimento

## Slide 15: Comparação com parâmetros
Aquisição da placa de som
Pré-tratamento do sinal de áudio
Extração dos coeficientes Mel-Cepstrais
Comparação com padrões (60 comp.)
Mostrar na tela e envia comando para serial
Aquisição da placa de som
Pré-tratamento do sinal de áudio
Extração dos coeficientes Mel-Cepstrais
Padrões
Amostra

## Slide 16: Testes no Matlab 6
Resultado para 50 amostras de cada palavra / dias distintos |  |  |  |  | 
Esquerda | Direita | Linha | Frente | Volta | Para
46% | 100% | 50% | 96% | 100% | 100%
Tempo de extração dos MFCC de uma palavra em 6 segundos
Determinou a criação da função autoajuste

## Slide 17: Função autoajuste
Criada por dois motivos:
Tempo de resposta
Algumas palavras com baixo reconhecimento
Função: Faz a comparação de todos parâmetros e determina o acerto para cada palavra, fazendo uma varredura nos filtros e janelas. Esta varredura e no sentido de considerar apenas uma janela por vez para a comparação, e depois um filtro por vez.
E considerado como coeficientes de interesse, os filtros de maior acerto para cada palavra individual e as janelas de maior acerto para cada palavra.
Também e considerado as duas janelas de maior acerto geral e 4 filtros de maior acerto geral, totalizando 8 janelas e de filtros que serão comparados
Ganhos: melhor distribuição do acerto das palavras individualmente e velocidade, pois não é preciso calcular todos parâmetros

## Slide 18: Função autoajuste
Resultado para 50 amostras de cada palavra / dias distintos |  |  |  |  | 
Esquerda | Direita | Linha | Frente | Volta | Para
98% | 94% | 54% | 94% | 100% | 92%
Tempo de extração dos MFCC de uma palavra em 4.5 segundos

## Slide 19: Programa no C Builder
Resultados iguais
Foi criado um programa semelhante no C Builder
Velocidade de extração de uma palavra, foi estimado em 30 ms
O numero de padrões para cada palavra pode variar de 2 a dez automaticamente
Mantido a função autoajuste

## Slide 20: Programa no C Builder 2 padrões
Resultado para 50 amostras de cada palavra / dias distintos |  |  |  |  | 
Esquerda | Direita | Linha | Frente | Volta | Para
64% | 96% | 54% | 98% | 100% | 68%

## Slide 21: Otimizações nos dois programas
Função autoajuste
Calcula os coeficientes dos padrões antes de iniciar o reconhecimento, para baixar o tempo de resposta do sistema

## Slide 22: Builder x Matlab 6
Poucos testes foram realizados, mas percebeu-se que é muito mais rápido que a versão anterior. Se fizer algumas otimizações no algoritmo, o tempo de extração de parâmetros pode ficar na faixa de 1 segundo (falta testes, foi apenas estimado)
O programa compilado se torna muito rápido, porem algumas funções são de difícil implementação.
Matlab 7
O Matlab 6 tem como ponto positivo ter muitas funções prontas, como as de aquisição, porem é lento.

## Slide 23: Cronogramas
Cronograma anteroior |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Quinzena | mar/01 | mar/02 | abr/01 | abr/02 | mai/01 | mai/02 | jun/01 | jun/02 | jul/01
Monografia |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Software base |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes Matlab |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Definição do método |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação Matlab Testes |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Implementação C |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Testes Performace |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Placa Interface |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Comandos para Serial |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Preparação apresentação |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Realizado | 
Monografia | 20%
Software base | 100%
Testes Matlab | 100%
Definição do método | 100%
Implementação Matlab Testes | 100%
Implementação C | 90%
Testes Performace | 50%
Placa Interface | 100%
Comandos para Serial | *100%
Preparação apresentação | 30%
Cronograma Atual |  |  |  | 
Quinzena | mai/02 | jun/01 | jun/02 | jul/01
Monografia |  |  |  | 
Software base |  |  |  | 
Testes Matlab |  |  |  | 
Definição do método |  |  |  | 
Implementação Matlab Teste |  |  |  | 
Definição Software |  |  |  | 
Testes Performace |  |  |  | 
Placa Interface |  |  |  | 
Comandos para Serial |  |  |  | 
Preparação apresentação |  |  |  | 
Implem. no Software Escolhido |  |  |  | 
* Se for implementado em C

## Slide 24: Cronogramas
Atrasado:monografia
Adiantado: Implementação C, Placa de interface, testes de performace e comandos para serial (se for mantido em C)